## Slide 1
데이터 기반
도시녹지 확충을 위한 최적 후보지 도출
박유나
데이터 기반 선형공원 입지 선정 도시 녹지 확충을 위한 최적 후보지 도출
#선형공원 #도시녹지확충 #데이터분석 #열섬해소
선형공원 입지 선정

## Slide 2
선형공원은 길고 좁은 띠 형태로 조성된 공원으로, 기존의 도로, 철도, 수로, 고가도로, 폐선부지 등을 활용해 만든 연결형 녹지공간입니다.
보행자와 자전거 중심의 이동 및 여가활동이 가능한 도시 속 그린 인프라로 기능합니다.
선형공원이란?
출처: 도시정비뉴스 「연남동 경의선숲길, 카페·음식점 상권 확장된다」
출처: 연합뉴스 「서초구 양재천 복원사업, 英 '그린월드어워즈' 은상 수상」
경의선숲길
양재천 생태공원
출처: NewYork.kr 「뉴욕 하이라인 파크」
하이라인 파크
출처: realestate.com.au 「Cynthea Teague Crescent, Greenway」
크레센트 그린웨이
선형 자원은 철도, 고가도로, 수로 등 도시 곳곳에 존재하는 길고 단절된 유휴 인프라입니다.
이러한 공간은 선형공원으로 전환될 경우, 열섬 완화, 보행 회복, 지역 활성화 등 도시 문제를 통합적으로 해결할 수 있는 높은 공간 잠재력을 지닙니다.
선형공원의 잠재력?
01. 서론

## Slide 3
10배 차이
[ 10년 서울 7 ~ 8월 폭염 일수 추이 ]
2
21
출처: 기상청 국가기후데이터센터, 폭염일수 통계 (2014–2024년 서울 기준, 직접 재가공)
서울시의 8월 폭염일수가 지난 10년 사이 10배가량 증가
서울 35도 넘긴 날 9→58일로 늘어… ‘열섬효과’로 대도시 폭염 위험
...
"특히 지난 2018년엔 35도를 넘는 날이 21일을 기록했는데
이는 앞서 10년간의 일수를 합친 것보다 많은 수준이다. "
....
뉴스 1
서울시의 열섬 악화
녹지의 역할
식물의 증산작용이 공기를 식히고
토양·그늘이 지면 온도 상승을 억제함
도심부는 녹지가 부족하고
아스팔트, 콘크리트 등 불투수면 비율이 높음
-> 낮 동안 열을 흡수하고 밤에도 열을 방출하지 못함
녹지 불균형 = 열 축적 불균형
하지만 서울 도심은 빽빽한 건물과 도로, 철도로 녹지 확보가 어려움
제한된 공간을 활용하기 위해서는 선형 자원을 활용한 `선형 공원` 을 조성
선형 자원은 철도, 고가도로, 수로 등 도시 곳곳에 존재하는 길고 좁은 유휴 인프라입니다.
선형 공원이란?
이러한 선형 자원을 따라 녹지를 연결·확장하여 만든 공원으로,
열섬 완화·보행 환경 개선·지역 활성화 등 복합적 도시 문제를 해결할 수 있는 잠재력을 지닙니다.
선형 자원이란?
행정동별 도시환경·녹지여건·활동특성을 분석하여, 선형공원 조성이 시급한 우선 입지 행정동 선정
분석 목표
출처: 도시정비뉴스 「연남동 경의선숲길, 카페·음식점 상권 확장된다」
경의선숲길
출처: 연합뉴스 「서초구 양재천 복원사업, 英 '그린월드어워즈' 은상 수상」
양재천 생태공원
출처: NewYork.kr 「뉴욕 하이라인 파크」
하이라인 파크
02. 문제 배경 및 필요성 분석

## Slide 4
데이터 수집 및 전처리
- 세대당 공원면적
- 공원 비율
- 지하철 밀도
- 버스 밀도
- 인구 1만명당 지하철역 수
- 인구 1만명당 버스정류장 수
- 인구 밀도
- 유동 인구
- 집객시설 밀도
- 5년 평균 공시지가
- 매출 밀도
녹지 부족도
접근성
사회 수요
경제·부지 여건
행정동 단위로 통합·정제하여 분석 기반 구축
세대당 공원면적
공원 비율
인구 1만명당
버스 정류장 수
생활 인구
5년 평균
공시지가
최종 변수 선정
클러스터링 - 후보 행정동 선정
Agglomerative
K-Means
휴리스틱 알고리즘 - 최적 행정동 선정
Q(x) = ∑ (wᵢ · Zᵢ), i = 1 to 5
변수 중요도 설정 (AHP 적용)
INTER 지수 계산
거리 및 외곽 조건 기반
휴리스틱 최적화
각 변수의 중요도는 CV × IG로 계산
→ 중요도 비율로 쌍대비교 행렬 구성
→ 고유벡터로 가중치 도출 (AHP 방식 유사 적용)
→ 고유벡터로부터 가중치 w₁ ~ w₅ 도출
(행정동의 실제 데이터 값)
Zᵢ
중심지와의 유입·유출 통행량을 기준으로
해당 지역의 중심성과 연결성을 수치화
값이 클수록 → 중심성과 상호작용이 강한 지역
결과 -> '제기동', '종암동', '석관동'
분석 로드맵
03. 분석 프레임워크

## Slide 5
 | 처리방식
1세대당 공원면적 | np.log1p 적용 (로그 변환)
공원값의 극단치 대응 | 로그 변환으로 모델 안정성 확보
정보값 왜도/왜곡 해결 | 히스토그램 기준 분포 왜곡 완화
로그값 활용 목적 | 모델 성능 및 해석력 개선
원본값 활용 목적 | 보고서·시각화에는 원본값 사용이 더 직관적
대부분 값은 0~30㎡/세대 구간에 몰려 있고
일부 수백㎡의 값이 긴 꼬리를 형성 → 비대칭 분포, 고분산
녹지 부족도에 대한 변수
모델용 피처로는 로그값 활용 / 시각화‧정책 해석에는 원본값 유지
→ 이중 전략으로 해석력과 모델 안정성 동시 확보
행정동별 세대수
1세대당 공원면적
총 공원면적 (㎡)
행정동 면적
공원 비율
= 총공원면적 / 행정동 면적
- 세대당 공원면적
- 공원 비율
03. 분석 프레임워크

## Slide 6
접근성에 대한 변수
- 지하철 접근성
- 인구당 접근성
- 버스 접근성
지하철역 위경도 확보
행정동 경계와 공간 결합
행정동별 지하철역 수 계산
버스 정류장 위경도 확보
행정동 경계와 공간 결합
행정도별 버스정류장 수 계산
밀도 기반 접근성
인구 보정 접근성
밀도 기반 접근성
인구 보정 접근성
행정동별 총 인구 확보
지하철역 수 ÷ 인구 × 10,000
버스정류장 수 ÷ 인구 × 10,000
행정동별 지하철역 밀도 시각화 (역/㎢ 단위)
행정동별 버스정류장 밀도 시각화 (정류장/㎢ 단위)
지하철 밀도 분포 (히스토그램) / 버스 밀도 분포 (히스토그램)
→ 두 지표 병행 사용으로 공간적‧생활적 접근성 모두 고려
03. 분석 프레임워크

## Slide 7
사회 수요에 대한 변수
-인구 밀도
행정동 단위 인구 데이터 활용
행정동 기준 공간 결합
행정도 인구 / 행정동 면적
- 유동 인구
시간대별 유동인구 데이터
평균값(시간·요일 기준) 계산
- 집객시설 밀도
싱글 단위 집객시설 데이터
행정동 기준 공간 결합
행정동 집객시설 수 / 행정동 면적
행정동 면적당 인구 수 분포 (명/㎢ 기준, 정규성 확인 목적)
상위 행정동 유동 인구 비교 (시간·요일 평균 기준 체류 수요)
행정동별 집객시설 밀도 비중 시각화 (면적당 주요 시설 수 Top 25)
모든 변수 행정동 면적 기준으로 밀도화 -> 정적 + 동적 + 기능적 사회 수요 반영
03. 분석 프레임워크

## Slide 8
 | 추정매출액/변환값
사직동 | 561,650
상정동 | 92,038
청운효자동 | 433,498
평정동 | 135,760
부앙동 | 142,144
가회동 | 184,030
- 5년 평균 공시지가
공시지가(W) 로그 변환 (정규성 확보)
행정동별 면적당 평균값 활용
5년 평균 공시지가 분포 (W) / x: 공시지가 / y: 빈도수
- 추정 매출액
공시지가(W) 로그 변환 (정규성 확보)
행정동별 면적당 평균값 활용
모델용 피처로는 로그값을 추가하고 / 보고‧시각화용 정제 해석에는 원본값 유지
경제부지 여건에 대한 변수
03. 분석 프레임워크

## Slide 9
No. | 활용 가능한 변수
1 | 세대당 공원 면적
2 | 공원 비율
3 | 지하철 밀도
4 | 버스 밀도
5 | 인구 1만명당 지하철역 수
6 | 인구 1만명당 버스정류장 수
7 | 인구 밀도
8 | 유동 인구
9 | 집객시설 밀도
10 | 5년 평균 공시지가
11 | 매출 밀도
세대당 공원면적
공원 비율
인구 1만명당
버스 정류장 수
생활 인구
5년 평균
공지시가
1. 클러스터링 에 쓰일 변수 선정 및 전처리
Z-score 표준화
X: 원래의 데이터 값
μ: 해당 변수의 평균
σ: 해당 변수의 표준편차
Z: 표준화된 값 (Z-score)
서로 다른 단위와 범위를 가진 변수들을 동일한 기준으로 맞추기 위해
설명 분산 누적 비율
VIF Bar Chart
PCA 로딩값 (PC1 기준)
상관관계 히트맵
→ 분산 < 0.5인 변수 제거 (정보량 부족)
상관관계 히트맵
→ |상관계수| ≥ 0.8인 변수 쌍 중 하나 제거 (중복 정보 제거 목적)
VIF (Variance Inflation Factor)
→ VIF ≥ 10인 변수 제거 (다중공선성 우려)
PCA 로딩값 (PC1 기준)
→ PC1 기준 기여도가 낮은 변수 제거 (절댓값 하위 50%)
분산 임계값 (Variance Threshold)
[ 최종 변수 선정 ]
04. 1차 분석: 군집 기반 후보지 도출

## Slide 10
2. 클러스터링을 통한 후보 행정동 선정
K-means
군집의 중심점을 기준으로 데이터를 나누는 비계층적 중심 기반 클러스터링 기법
Agglomerative
데이터 간 거리 정보를 기반으로 점차 병합해 나가는 계층적 병합형 클러스터링 기법
Silhouette, Calinski-Harabasz, Davies-Bouldin 지표를 시각화하여 비교한 결과,
K-means가 전반적으로 더 우수한 군집 품질을 보여
을 최종 선택
K-means 클러스터링
K=5에서 기울기 감소 → 최적 k 후보 도출
Elbow로 제안된 k=5에 대해, 실루엣 점수를
통해 군집의 응집도와 분리도를 수치적으로 검증
K=5로 군집화한 결과를 2D로 투영
→ 후보지들이 유사한 특성을 기반으로
응집된 군집을 형성함을 시각적으로 확인
수치적 검증
시각적 납득
엘로우 그래프
실루엣 점수 분포
PCA 시각화
04. 1차 분석: 군집 기반 후보지 도출

## Slide 11
3. K-means 클러스터링 결과 시각화 및 후보 행정동 선정
성북구 (종로구 인접)
서대문구·마포구
영등포구·강서구
금천구·관악구
송파구
최종 선정된 후보 행정동 (K-means 기반)
K-means 클러스터링 결과, 아래 15개 행정동이 공원면적, 유동인구, 교통 접근성, 공시지가 등에서 유사한 특성을 공유하며
선형공원 조성의 우선 검토 대상지로 선정되었습니다.
성북·종로권역: 제기동, 종암동, 석관동
서북권: 신촌동, 공덕동, 서대문구·마포구 일대
영등포권: 영등포동, 양화동, 창동
동남권: 장지동, 송파구
도심외곽·연계지역: 신림동, 가산동, 금천구·관악구 일대
이들 지역은 동일 클러스터 내에서도 지리적 근접성과 기능적 연계성이 높아
가 클 것으로 기대됩니다.
"선형공원 도입 시 시너지 효과"
04. 1차 분석: 군집 기반 후보지 도출

## Slide 12
4. 후보 행정동 중 최적 입지 선정을 위한 휴리스틱 기반 점수 산정
목적
각 행정동의 특성을 종합적으로 고려해 중요도 기반 점수를 부여
→ 녹지 부족, 접근성, 사회 수요, 경제 여건 모두 반영
(1) 변수 중요도 산정 (AHP 기반 Q(x) 점수 도출)
변동 계수(CV) 계산
각 변수의 상대적 변동성 측정
정보이득(IG) 계산
변수의 정보 제공력 (엔트로피 기반)
중요도 점수 산출
두 지표를 곱하여 변수별 중요도 결정
AHP 고유벡터 도출
중요도 기반 쌍대 비교 행렬 구성 → 고유벡터 w 도출
최종 Q(x) 점수 산출
행정동 단위 z-score 정규화된 값 에 대해:
→ 모든 변수에 대해 가중합으로 행정동 종합 점수 Q(x) 부여
→ Q(x) 상위 후보지만 우선 선정
(2) 최종 입지 조합 평가 (INTER 기반)
INTER 지표 정의
중심지역과 후보지역 간의 상호작용 비율 지표
각 행정동의 중심지 유입·유출 교통량을 반영
(3) 최적화 수식 (조합 탐색)
목적
조합의 연결성과 Q(x) 조건을 함께 고려해 최적 후보지 조합 도출
제약조건
최소 1개는 외곽 후보 포함
총 연결수 제한
인접성 확보 (거리 조건 ≤ 5km)
결과 : Q(x) 기반 우선 후보지 중 → INTER 연결성 높은 조합을 최종 입지로 선정
05. 2차 분석: 휴리스틱 기반 입지 평가

## Slide 13
5. 최적 행정동 선정 및 인사이트
제기동
종암동
석관동
데이터 분석을 통해 서울시에서 선형공원 조성이 시급한 3개 행정동(석관동, 종암동, 제기동)을 최종 추천합니다.
주요 인사이트
프로젝트 전 과정 요약
◾ 도시환경, 녹지여건, 접근성, 사회 수요, 경제 여건 등
다양한 관점에서 총 11개 변수 수집 및 정제
◾ 변수 간 중복 제거 및 중요도 평가를 거쳐
K-means 기반 클러스터링으로 유사 특성 후보지 추출
◾ 이후 AHP 기반 점수화와 공간 연결성 분석(INTER)을 통해
데이터 기반 판단 + 공간적 타당성을 동시에 반영
➜ 선형공원 조성이 시급하고 효과적인 최적 입지 3곳을 도출함
● 석관동: 인구 밀도↑·녹지율↓
● 종암동: 유동인구↑·교통접근성↑
● 제기동: 하천 인접·토지부담↓
06. 결론 및 인사이트 도출

## Slide 14
활용 데이터셋명 | 출처
2020년 서울시 읍면동별 1세대당 도시공원 면적 | 산림빅데이터거래소
서울특별시_역사마스터 정보 | 서울 열린 데이터 광장
서울시 버스 정류소 위치 정보 | 서울 열린 데이터 광장
행정안전부_지역별(행정동) 성별 연령별 주민등록 인구수 | 서울 열린 데이터 광장
서울 생활 이동 | 서울 열린 데이터 광장
서울시 상권분석 서비스(집객시설-상권) | 서울 열린 데이터 광장
서울시 상권분석 서비스(영역-상권) | 서울 열린 데이터 광장
지역분석 개폐업수(률) | 서울 열린 데이터 광장
서울시 번지별 공시지가 데이터 | 서울시 빅데이터 캠퍼스
서울시 행정동단위 분기별 추정매출액 | 서울시 빅데이터 캠퍼스
서울시 행정구역 (동별) 통계 | 서울 열린 데이터 광장
기상청_폭염일수 | 기상청 (국가기후데이터센터)
참고문헌명 | 저자 및 출처
AWS데이터를 활용한 서울시 도시열섬 분포의 변화 특성 분석 - 2005년도 및 2019년도 온도측정 자료 비교를 중심으로 - | 박세홍 (중앙대학교) 배웅규 (중앙대학교)
The Social Equity of Urban Parks in High-Density Urban Areas: A Case Study in the Core Area of Beijing | 배웅규 /Bae, Woongkyoo 1(중앙대학교) 김다혜 /Dahye Kim 2(중앙대학교)
The Social Equity of Urban Parks in High-Density Urban Areas: A Case Study in the Core Area of Beijing | Kaiqi Zhang, Mingze Chen
GIS-based multi‐criteria analysis for sustainable urban green spaces planning in emerging towns of Ethiopia: the case of Sululta town | Eshetu Gelan
Green space accessibility helps buffer declined mental health during the COVID-19 pandemic: evidence from big data in the United Kingdom | Kwan Ok Lee, Ke Michael Mai & Souneil Park
Multi-method analysis of urban green space accessibility: Influences of land use, greenery types, and individual characteristics factors | Kaiqi Zhang, Mingze Chen
Demand for parks and perceived accessibility as key determinants of urban park use behavior | Jingyuan Zhang, Puay Yok Tan
MIT Terrascope 2024 – Economic Feasibility (Terrascope Webpage) 검색일자. 2025.06.21 | https://terrascope2024.mit.edu/?page_id=158
Impacts of perceived safety and beauty of park environments on time spent in parks: Examining the potential of street view imagery and phone-based GPS data | Hanlin Zhou, Jue Wang, Kathi Wilson
뉴스 1, “서울 35도 넘긴 날 9→58일로 늘어”…‘열섬효과’로 대도시 폭염 위험, 검색일자:25.06.21 | https://www.donga.com/news/Society/article/all/20240628/125670797/1
07. 부록
활용 데이터 목록 및 출처
참고문헌